Светодиодный прожектор Round 36 RGB DMX 24V 45 deg. IP66

Технический паспорт

| Характеристики | ( Торговая марка： | Lightwerk |
| --- | --- | --- |
|  | ( Модель： | Round 36 RGB DMX 24V |
|  | ( Страна производства： | Китай |
|  | ( Тип светодиодов： | 18 LED Epistar 3in1 LED chip |
|  | ( Мощность： | 36W |
|  | ( Угол луча： | 45° |
|  | ( Цвет свечения： | RGB |
|  | ( Срок службы： | 30000 часов |
|  | ( Материал корпуса： | Литой алюминий + закаленное стекло |
|  | ( Влагозащита: | IP66 |
|  | ( Разъемы подключения: | 2pin - кабель питания 4pin male - входной сигнал управления 4pin Female- выходной сигнал управления |
|  | ( Рабочая температура: | -40°C～+50°C |
|  | ( Цвет корпуса: | Серый |
|  | ( Питание: | 24V DC |
|  | ( Размер: | 230*320 мм |
|  | ( Управление: | DMX512 3 канала (SW-D IC), Встроенная программа смены цвета |

Кабели питания и управления:

Подключение:

Подключение приборов осуществляется путем подключения к источнику постоянного напряжения 24V и контроллеру DMX согласно схеме:

Установка DMX адреса осуществляется с помощью программаторов или контроллеров с поддержкой установки адреса для микросхемы SW-D (приобретается отдельно).

При отсутствии сигнала DMX прибор запускает встроенную программу плавной смены цветов.

Чертеж крепежных отверстий лиры прибора:

Комплектация:

Прожектор – 1 штука

Кабель питания 2pin Female – 1 штука

Кабель управления 4pin Male – 1 штука

Кабель управления 4pin Female – 1 штука

Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок на данный прибор составляет 3 года с момента продажи.

Датой продажи считается дата, указанная в накладной или товарном чеке.

Пункт гарантийного обслуживания находится по адресу:

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, дом 12, офис 3.

www.lightwerk.ru

info@lightwerk.ru

8-800-222-02-34

# Text boxes

4Pin male

Разъем DMX вход:

Красный - DMX+

Синий - DMX –

Черный - GND

Зеленый - Address

4Pin female

Разъем DMX выход:

Красный - DMX+

Синий - DMX –

Черный- GND

Зеленый- Address

2Pin female-

Разъем питания Выход

Красный – V+

Синий – V-

2Pin male-

Разъем питания Вход

Красный – V+

Синий – V-